Nr 3

Odpowiedź do Wykonawcy

Pytania:

- Prosimy o potwierdzenie, że urobek z wykopu stawu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora oraz czy działka jest własnością Zamawiającego.

- Prosimy o potwierdzenie, że wywóz materiału odbędzie się na odległość nie dłuższą niż 2 km (wg przedmiaru robót). Jeżeli odległość jest dłuższa niż 2 km prosimy o podanie kilometrażu

- Prosimy i wskazanie nr działki, na którą ma zostać wywieziony urobek.

- Czy na drodze między stawem przewidzianym do renowacji a miejscem wywozu urobku są ograniczenia tonażowe dla pojazdów ciężarowych? Czy występują wiadukty itp. uniemożliwiające przejazd samochodem ciężarowym?

- W przedmiarze robót w pozycji nr 8 trzeba skalkulować wykonanie budowli siatkowo – kamiennych – kosz z siatki stalowej bez wyprawy zaś w projekcie jest informacja o narzucie kamiennym w siatkach. Prosimy o sprecyzowanie czy Wykonawca ma ułożyć siatki (materace) bez wyprawy kamieniem czy z wyprawą. Jeżeli z wyprawą  kamieniem  z uwagi na kosztorysowe rozlicznie robót proszę podać jak wykonawca ma skalkulować kamień do wypełnienia siatek skoro brak jest takiej pozycji w przedmiarze dołączonym do zapytania.

- Jeśli Wykonawca ma wypełnić kosze z siatki stalowej kamieniem proszę o podanie parametrów technicznych kamienia wraz z informacją jaki dokładnie ma zostać zastosowany kamień.

- Proszę o podanie parametrów technicznych koszy z siatki stalowej jakie mają zostać użyte podczas realizacji w/w zadania.

- Proszę do dołączenie rysunku graficznego z zaznaczonym miejscem ułożenia koszy stalowych ponieważ w projekcie widnieje zapis pkt. 4.1 „wyrównanie skarp należy ubezpieczyć przed ich rozmyciem w miejscach najbardziej narażonych na rozmycie narzutem kamiennym w siatkach metalowych”. Z tego wynika, że nie na całej powierzchni skarp mają zostać ułożone kosze stalowe

- Z punktu 1 przedmiaru robot wnioskuję, że przed realizacją prac zbiornik należy osuszyć poprzez pompowanie. Prosimy o informację, gdzie ma zostać „zrzucona” woda z pompowania zbiornika.

- Prosimy o podanie dokładnych parametrów technicznych tablicy edukacyjnej np. tablica ma wykonana z dibondu/materału PCV/aluminium wraz z podaniem jej grubości oraz w jaki sposób wykonać nadruk na tablicy. Czy może być to forma naklejki czy forma wypalenia laserowego?

- Czy Zamawiający posiada grafikę jaka ma zostać umieszczona na tablicy? Czy Wykonawca na własny koszt ma zaprojektować grafikę wg zaleceń Zamawiającego?

- Czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace na Wykonawcy spoczywa obowiązek bieżącej konserwacji zbiornika w trakcie trwania gwarancji? Jeżeli  tak proszę o podanie cykliczności wykonywania zabiegów agrotechnicznych. Proszę także o informację jak w takim przypadku Wykonawca ma skalkulować roboty konserwacyjne z uwagi na kosztorysowe rozliczenie prac.

- Z zapisów projektu wynika, że kierownik budowy zostanie wyznaczony przez Inwestora tj. Gminę Kobylin, proszę o potwierdzenie tego faktu wraz z informacją kto ponosi koszty związane z kierownikiem budowy tj. Wykonawca czy Zmawiający?

- Z załączonego przedmiaru robot wynika, że część materiału z odmulenia zbiornika ma zostać wbudowana w skarpy zbiornika. Co w przypadku, gdy materiał z odmulenia nie będzie nadawał się do wbudowania w skarpy” (Jeżeli będzie to płynny namuł nie jest możliwe wbudowanie go w skarpy zgodnie ze sztuką budowlaną, ponieważ grunt będzie się obsuwał oraz nie będzie możliwe wykonanie kolejnych prac na skarpach). Czy w takim przypadku Wykonawca będzie musiał wywieźć cały urobek poza zbiornik? Czy Wykonawca będzie musiał na własny koszt zakupić materiał na odnowienie skarp zgodnie z projektem? Jeżeli tak proszę o informację jak takie prace zostaną rozliczone z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczenia robót i brak pozycji zakupu materiału wraz z jego dostarczeniem i wbudowaniem w skarpy, które uległy erozji  i wg projektu muszą zostać odbudowane w celu wykonania późniejszych prac ręcznych.

Odpowiedzi:

Ad.1. Urobek z wykopów mas ziemnych z czaszy należy wywieźć w miejsca wskazane przez Inwestora na etapie przekazania placu budowy.

Ad.2. Wywóz materiału przewidziany jest na odległość do 2 km zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do materiałów do

zapytania ofertowego.

Ad.3. Działka na którą będzie wywożony urobek zostanie wskazana na etapie przekazania placu budowy.

Ad.4. W ciągu dróg na odcinku przewozu mas ziemnych z wykopów z czaszy stawu objętego jego renowacją  nie występują ograniczenia w postaci wiaduktów, mostów i dróg z ograniczoną nośnością, które utrudniałyby swobodny transport.

Ad.5. Koszt wypełnienia budowli siatkowo – kamiennych stanowiących ubezpieczenie skarp stawów należy skalkulować kamieniem łamanym, wg opisu jak  w przedmiarze robót.

Ad.6. Wypełnienie koszy z siatki stalowej należy wykonać z kamienia łamanego stosowanego  do budowy obiektów inżynieryjnych.

Ad.7. Podczas realizacji obiektu wymiary koszy z siatki stalowej o grubości 20 cm wypełnione kamieniem łamanym należy dostosować do długości i szerokości skarp stawu.

Ad.8. W pkt. 1 podano umocnienie skarp narzutem kamiennym w siatkach stalowych w miejscach najbardziej narażonych na rozmycie. Dla przedmiotowego obiektu to skarpy są najbardziej narażone na rozmycie. Dlatego do ubezpieczenia przyjęto całą ich powierzchnię. W przyjętym rozmiarze robót dotyczy to całości ubezpieczanych skarp.

Ad.9. Projektowane pompowanie wody z czaszy zbiornika należy skierować do rurociągu kanalizacji deszczowej biegnącej bezpośrednio wzdłuż realizowanego obiektu.

Ad.10. Szczegóły dotyczące tablicy edukacyjnej, które stanowią jedynie dodatek do obiektu o minimalnych kosztach  zostaną  określone przez Inwestora na etapie realizacji robót, tj. Gminę Kobylin. Zamawiający będzie zwracał uwagę na estetykę tablicy oraz jej trwałość. Da też wskazówki dotyczące fauny i flory zbiornika.

Ad.11. Gmina nie posiada projektu graficznego, pomoże Wykonawcy w określeniu fauny i flory zbiornika.

Ad.12. W ramach udzielonej gwarancji w kosztach ewentualnych prac naprawczych nie będzie uwzględniony obowiązek dodatkowego wykonania przyszłych prac konserwacyjnych.

Ad.13. Obowiązek powołania kierownika budowy spoczywa na Wykonawcy łącznie z kosztami wynikającymi z jego nominacji. Powołany kierownik budowy przez Wykonawcę winien posiadać niezbędne uprawnienia budowlane oraz potwierdzoną przynależność do Izby Budowlanej, co winno być przedstawione w ofercie inwestorowi.

Ad.14. W trakcie prowadzenia robót ziemnych część urobku zostanie zakwalifikowana do wbudowania przy formowaniu skarp stawu. Takie rozwiązanie praktykowano już przy jego poprzednim odmulaniu.

Tomasz Lesiński

Burmistrz Kobylina